| Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it |  |
| --- | --- |
| 1-Preventivo 1-BASE.DOC | PAG. 2 DI 3 | REV. 00 | SAVE DATA: 06/10/12 | PRINT DATA: 19/04/07 |

MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI UTILIZZATI COME MATERIALI DA COSTRUZIONE

##### Disposizioni tecniche di riferimento

Il DPR 246/93 è il regolamento di attuazione della Direttiva europea 89/106 relativa ai prodotti da costruzione e prevede le condizioni di immissione sul mercato dei materiali da costruzione, materiali definiti come: “ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanete negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile”.

##### Campo di applicazione

Nel caso specifico, rientrano nella marcatura CE gli aggregati che sono utilizzati per:

- essere incorporati nel calcestruzzo,

- “”             “”          nella malta,

- “”             “”          nei conglomerati bituminosi

- essere utilizzati in forma libera in opere di ingegneria civile e costruzione di strade,

- opere idrauliche

- massicciate ferroviarie.

Il suddetto Decreto stabilisce che tali prodotti “possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego”. Tale idoneità viene dimostrata attraverso il marchio CE e viene valutata in riferimento a norme tecniche, che definiscono i criteri di conformità dei materiali con l’individuazione di specifici requisiti: geometrici (es. granulometria, contenuto di fini), fisici (es. massa volumetrica e assorbimento d’acqua dei granuli) e chimici. Per ogni requisito, la norma stabilisce i metodi di prova da adottare e le frequenze minime dei controlli da effettuare.

##### Scadenza

Dal 01/06/2004, potranno essere immessi sul mercato solo i materiali muniti di marcatura CE

##### Procedure per l’attestazione della conformità

La normativa degli aggregati prevede due tipologie di marcatura CE, chiamate 4 e 2+. Entrambe richiedono l’esecuzione di prove di laboratorio sui materiali definite dalla normativa di riferimento (chiamate Prove di Tipo Iniziali) e l’implementazione di un Sistema di Controllo della Produzione.

Tale sistema è finalizzato a garantire che i prodotti mantengano nel tempo le stesse caratteristiche dichiarate inizialmente e valutate attraverso le Prove Iniziali.  Il Controllo della Produzione deve possedere dei contenuti minimi espressi dalla norma, quali ad esempio: definizione delle responsabilità (chi deve fare che cosa), procedure di gestione della produzione e dei controlli, ispezioni e prove, registrazioni da mantenere, controllo del prodotto non conforme, ecc.

Il sistema di tipo 4, consiste in una autocertificazione del Produttore, mentre il tipo 2+ richiede l’intervento di un Organismo di certificazione che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Nel caso del sistema 2+ l’azienda dovrà descrivere il proprio Sistema di Controllo della Produzione in una documentazione che ne consenta la verifica da parte dell’Organismo di certificazione.

##### Servizi offerti alle Aziende

Per. Ind. Valeri Vanni con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU.

Questa collaborazione porta alla fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore della sicurezza degli impianti, nel Centro Italia.

Per. Ind. Valeri Vanni si propone come referente per la risoluzione delle problematiche legate all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed applicabili agli aggregati.

Per. Ind. Valeri Vanni possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo sviluppo della documentazione a carico del PRODUTTORE e/o dell’INSTALLATORE e tutte le ulteriori attività formative nel settore, in merito a:

Analisi dei prodotti e supporto tecnico per l’identificazione delle famiglie di prodotto

Verifica applicazione norma di prodotto

Redazione del “FPC” procedura/piano del “Controllo di produzione di fabbrica”

Redazione di manuale delle istruzioni per l’installazione, uso e manutenzione ed l’installazione

Predisposizione della dichiarazione CE di conformità

Selezione ed organizzazione prove presso Laboratorio Notificato

Il nostro Studio di consulenza è in grado di assistervi per le attività necessarie all’ottenimento della marcatura CE del Vostro prodotto.