| Iscritto all'albo professionale del collegio dei Periti Industriali di PU al n°293 via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) Tel. - Fax.: +39 0721 472036 Cellulare: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it - http://www.vannivaleri.it/ |  |
| --- | --- |

Direttiva macchine: cosa occorre

Il 6 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr 24 luglio 1996, n. 459, entrato in vigore il 22 settembre 1996 denominato Direttiva Macchine, ovvero il recepimento delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/44/Cee e 93/68/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Cos’è una macchina
Tale documento sancisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza; inoltre, definisce le procedure da applicarsi a tutte le macchine, dove per macchina si intende:

un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

La rispondenza a tale legge è attestata dal costruttore, apponendo sulla macchina una targa su cui è riportata l’apposita scritta nei modi e nelle forme come stabilito nel decreto. 
Questo è obbligatorio per la messa in servizio e la libera circolazione delle macchine in Italia e all’interno della Comunità economica europea e vale anche per tutte le macchine prodotte nella Comunità economica europea che vengono esportate in altri Paesi, in quanto la macchina deve sempre soddisfare ai requisiti di legge anche del Paese che la produce. 
L’ambito di applicazione della direttiva si estende oltre le aziende costruttrici di macchine: infatti, l’articolo 4, comma 7 del Dpr 459/96 stabilisce che devono essere marcati anche le macchine e i componenti di sicurezza progettati e costruiti per uso proprio.

Due documenti essenziali
Il decreto stabilisce che per ogni macchina siano elaborati 2 documenti essenziali: il Fascicolo tecnico e il Manuale di uso e manutenzione:

a) Fascicolo tecnico: questo fascicolo è fondamentale per la sicurezza, in quanto in esso vengono riportate tutte le analisi dei rischi e le misure per eliminarli e ridurli. Nel documento, sono riportati i progetti e i calcoli relativi e proprio per questo motivo è un documento riservato che rimane al costruttore che lo deve tenere a disposizione per 10 anni e solo in caso di specifica richiesta dell'Ente di controllo dovrà metterlo a disposizione per la parte richiesta;

b) Manuale di uso e manutenzione: questo manuale è fondamentale per la gestione della macchina, in quanto qui sono riportate le procedure di messa in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e smaltimento. In esso sono contenute anche tutte le avvertenze e problematiche che si possono verificare durante la sua vita.

La normativa si preoccupa anche delle macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge (21 settembre 1996), imponendo che, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del decreto. 
La legge previgente è senza dubbio anche il D.P.R. 547/55.

Le macchine “vecchie” 
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, si è creata la psicosi da "macchine vecchie", in quanto innumerevoli consulenti della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno consigliato di cambiare le macchine non marcate CE perché non in regola con la normativa. 
Purtroppo, applicato semplicisticamente, questo è un concetto sbagliato, in quanto il D.P.R. 459/96, all'art. 11, comma 1, stabilisce: 
"chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi della marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. 

Questo significa semplicemente che le macchine già immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 debbono essere in regola soltanto con la normativa previgente (anche Dpr 547/55) e che, se vengono vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria, lo possono fare a condizione che ci sia un certificato che attesti che la macchina è in regola con la normativa previgente al Dpr 459/96. 
Si precisa che il Dpr del 24 luglio 1996, n. 459, all’art. 11, comma 1, prevede che il venditore, noleggiatore, concessore in uso o in locazione finanziaria attesti che il macchinario sia conforme alla legislazione previgente allo stesso decreto (quindi, rispondenza anche al Dpr 457/55): pertanto, la certificazione di un macchinario effettuata da un professionista, anche se venga prodotta in asseveramento, non può essere ritenuta sostitutiva di quanto sopra, ma deve essere solo presa come garanzia del certificato da emettere. 
Sarà, comunque, dovere e onere dell’utilizzatore inserire il macchinario nella valutazione globale del rischio aziendale, valutando anche la compatibilità tra il macchinario stesso e il luogo di installazione, comprendendo, anche, le macchine vicine o sull’eventuale linea produttiva, che dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs 626/94.

Le norme previgenti
Da parte di alcuni uffici periferici sono state avanzate perplessità in merito all’applicabilità delle norme previgenti al Dpr 459/96, su macchine e componenti di sicurezza recanti la marcatura CE posti in servizio sia prima sia dopo il 21/9/96, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
Si forniscono, pertanto, ulteriori chiarimenti operativi in merito. 
Al riguardo, giova precisare che il costruttore, il quale, antecedentemente al 21/9/1996, ha consapevolmente apposto la marcatura CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato, ha di fatto espresso l’intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale. 
Ne discende, pertanto, che tali macchine devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l’entrata in vigore del Dpr 459/96. 
Va altresì considerato che l’articolo 4 della direttiva 98/37/Ce (codificazione della direttiva 89/392/Cee, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/Cee) stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".

Di conseguenza, il voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (ad esempio, Dpr 547/55), costituirebbe violazione dell’articolo ricordato.

Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, non è possibile sostenere che il Dpr 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (Res) di cui all’Allegato I al Dpr 459/96, visto che il legislatore comunitario, nell’adottare la direttiva 98/37/Ce, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri. 
Si rammenta che tutte le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il Dpr 459/96 restano valide, e precisamente:

per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del Dpr 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie;

per la valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE).

Controllo e sanzioni
In merito al controllo di conformità delle macchine e componenti di sicurezza e alle sanzioni applicabili, "qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, si ritiene opportuno che l’ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l’utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del Dpr 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.

L’accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione, esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del Dpr 459/1996"; diversamente, in caso di accertamento connesso a un evento infortunistico, l’ispettore non mancherà di informare, comunque, tempestivamente l’autorità giudiziaria. 
Nei confronti del venditore, per quanto concerne l’attività sanzionatoria, è analogamente ravvisabile la violazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, ma, nei confronti dello stesso, non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore. 
Nei confronti dell’utilizzatore è, invece, ravvisabile la violazione dell’art. 35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del più volte menzionato D.Lgs 626/94 e successive modifiche. 

E’ da rilevare che, ove la non conformità della macchina o del componente di sicurezza sia determinata da carenze non ravvisabili direttamente dal venditore e/o dall’utilizzatore (ad esempio, carenze strutturali o progettuali, vizi occulti di prodotto ecc.), si procederà nei confronti del costruttore o del mandatario per la violazione dell’art. 6 del D.Lgs 626/94.

Le macchine “usate”
Come è noto, il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende necessaria una regolamentazione, al fine di consentire la commercializzazione di macchine e impianti rispondenti alle norme di sicurezza. 
Il D.Lgs 626/94 richiede al datore di lavoro/utilizzatore che le macchine messe a disposizione dei lavoratori siano idonee ai fini della sicurezza e della salute e, pertanto, rispondenti alle norme e ai regolamenti vigenti. 
Le macchine usate, per essere commercializzate e, quindi, acquistate nel rispetto dei regolamenti, devono rispondere ai dettati generali del Dpr 459/96, se marcate CE, ai dettati dell’art. 11, comma 1, dello stesso Dpr, se immesse nel mercato prima del 26/9/1996, data di entrata in vigore del Dpr 459/96, e non marcate CE. 

In particolare, le macchine marcate CE, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato, devono presentare, come già indicato:

marcatura CE;

dichiarazione CE di conformità;

istruzioni per l’uso;

le macchine non marcate CE devono presentare:

- attestato di conformità alla normativa previgente alla data di entrata in vigore del Dpr 459/96 (Dpr 547/55, Legge 791/77, D.Lgs 476/95, D.Lgs 304/91).

Il mercato “grigio”
Esiste, poi, una terza tipologia di macchine, quella del cosiddetto "mercato grigio": macchine nuove o usate provenienti dai mercati extraeuropei. 
Per queste macchine, sono richiesti tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 459/96, esattamente come per le macchine di nuova immissione nel mercato; nella realtà, invece, questi adempimenti sono solo formali, per cui gli obblighi di marcatura CE e tutto ciò che questo comporta ricadono su chi acquista la macchina. 
Purtroppo, in tema di sicurezza, nonostante il continuo aggiornamento legislativo da parte della Comunità Europea, spesso si è testimoni di realtà industriali lontane ancora troppo da tale concetto, per poi inutilmente verificare statisticamente che gli infortuni sul lavoro, in specifici settori, stano aumentando mettendo a repentaglio le vite delle persone. 
La speranza è che l’adeguamento normativo sia recepito non soltanto in termini di salvaguardia dalle sanzioni civili e penali che possono colpire l’azienda, ma, soprattutto, come evoluzione mentale di un’Europa sempre più allargata e compatta.

Quando non si applica
Come previsto dalla normativa, esistono ambiti particolari in cui essa non viene applicata in quanto, trattandosi di settori specifici, verrebbero meno i requisiti essenziali previsti dalla stessa normativa.

Sono, pertanto, individuati i campi di applicazione che vengono esclusi dall’applicazione come segue: 
1. le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; 
2. le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente; 
3. le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; 
4. le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
5. le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività; 
6. le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
7. le armi da fuoco; 
8. i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose; 
9. i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva; 
10. le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità; 
11. gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; 
12. i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della dir. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla dir. 86/297/CEE; 
13. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
14. gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:

- di persone;

- di persone e cose;

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;

15. i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera; 
16. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
17. gli elevatori di scenotecnica; 
18. gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

E’ molto importante sottolineare come tutti gli argomenti indicati in questo lungo elenco non è che non siano soggetti ad alcuna normativa, semplicemente sono rispondenti a specifica giurisprudenza opportunamente dedicata.

Sicurezza e salute
L’Allegato I del Dl 459/96 prevede, oltre alla definizione di “Zone pericolose”, “Persona esposta” e “Operatore”, alcuni principi di integrazione della sicurezza che possono essere riassunti in pochi punti riguardanti la manutenzione, il montaggio/smontaggio della macchina, l’eliminazione o la riduzione dei rischi nel miglior modo possibile.

La macchina deve essere perciò progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio e, nelle condizioni d'uso previste, devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.

I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nell’Allegato I sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissati possono non essere raggiunti. In questo caso, e nella misura del possibile, la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi. 
I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono.

Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve, inoltre, progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi rischi.

Sempre inclusi nel grande capitolo dell’Allegato I si trovano tutte le specificazioni riguardanti i materiali utilizzati per la costruzione, la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi e dei dispositivi di comando e le misure di prevenzione contro i rischi meccanici (stabilità, rischio di rottura, rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti, misure di protezione e così via). 
Insieme all’Allegato I della Direttiva Macchine e alla direttiva stessa, le Direttive europee per la sicurezza riguardano, oltre che gli aspetti sociali della sicurezza (tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori), anche le caratteristiche intrinseche di sicurezza che deve avere un prodotto (chiamate direttive di prodotto). 
Le direttive di prodotto, più importanti, come campo di applicazione e impatto, sono tre:

- Macchine, di cui abbiamo già ampiamente parlato;

- Bassa Tensione;

- Compatibilità Elettromagnetica

Le principali disposizioni legislative che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità a requisiti essenziali di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente, risparmio energetico, sono indicate nella apposita tabella con, a fianco, l’indicazione della norma di recepimento in Italia. 
Per completezza riportiamo qui sotto, in maniera sinottica, i passaggi principali di due normative importanti, ovvero:

73/23/CE - Bassa Tensione - L. 18/10/1977 n. 791

87/404/CE - Recipienti semplici in Pressione - D.Lgs. 27/09/91 n. 311

Bassa tensione
Armonizzazione tecnica/costruzione: materiale elettrico a bassa tensione.

1) Obiettivo
Assicurare la libera circolazione e l'immissione sul mercato comunitario del materiale elettrico, armonizzando totalmente i requisiti in materia di sicurezza che essi devono soddisfare.

2) Provvedimento comunitario
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva "bassa tensione"). Modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.

3) Contenuto 
1. La direttiva 73/23/CEE stabilisce gli obiettivi o "requisiti fondamentali" in materia di sicurezza applicabili al materiale elettrico destinato:

- a essere adoperato a una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1500 V per la corrente continua;

- agli scambi intracomunitari;

ad esclusione di taluni materiali e fenomeni. 
2. Talune norme europee armonizzate sono elaborate sulla base dei requisiti fondamentali dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme, non obbligatorie, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
3. Si presume che tutto il materiale elettrico, fabbricato in conformità alle norme armonizzate pertinenti, rispetti i requisiti fondamentali della direttiva. 
4. La procedura di valutazione consiste nel controllo interno della fabbricazione. 
5. In seguito all'adozione della direttiva 93/68/CEE, il materiale elettrico deve recare, per essere immesso sul mercato, il marchio "CE" di conformità, che:

- conferma la sua conformità con le disposizioni delle presenti direttive;

- è costituito da una sigla dalla grafia unica, la sigla "CE";

- è apposto dal fabbricante o dal suo mandatario la cui sede è nella Comunità.

6. Se il materiale elettrico forma l'oggetto di altre direttive che prevedono il marchio "CE", l'apposizione del marchio indica anche che il materiale è conforme ai requisiti di tali direttive.
7. Sul materiale elettrico può essere apposto qualsiasi altro marchio, purché questo non possa essere confuso con il marchio di conformità. 
8. Inoltre, le direttive prevedono procedure e sanzioni stabilite dagli Stati membri se questi constatano che il marchio CE è stato indebitamente apposto.

4) Termine fissato per l'applicazione della legislazione negli Stati membri 
• Direttiva 73/23/CEE: 21.08.1974, tranne eccezioni; 
• Direttiva 93/68/CEE: 01.07.1994.

5) Data di entrata in vigore (se questa non coincide con la data precedente) 
• Direttiva 73/23/CEE: 21.02.1973; 
• Direttiva 93/68/CEE: 02.08.1993.

Recipienti semplici a pressione
Armonizzazione tecnica dei Recipienti semplici a pressione.

1) Obiettivo
Garantire la libera circolazione sul mercato comunitario dei recipienti semplici a pressione, armonizzando completamente i requisiti di sicurezza ai quali detti recipienti devono conformarsi.

2) Provvedimento comunitario
Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione. 
Modificata dai provvedimenti seguenti: 
• Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990; 
• Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.

3) Contenuto 
1. Le presenti direttive si applicano ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, ossia ai recipienti di concezione semplice:

fabbricati in acciaio di qualità non legato o in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto, saldati;

soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;

destinati a contenere aria o azoto;

e non destinati ad essere esposti alla fiamma.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione delle direttive:

i recipienti appositamente previsti per usi nucleari;

quelli previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili;

gli estintori.

3. Le direttive determinano gli obiettivi o "requisiti essenziali" di sicurezza cui devono conformarsi i recipienti semplici a pressione durante la fabbricazione e prima della loro immissione in commercio.
4. Gli organismi europei di normazione stabiliscono norme europee armonizzate in base ai requisiti essenziali. Tali norme, che non rivestono carattere obbligatorio, sono pubblicate sulla “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” come norme nazionali di contenuto identico. 
5. Tutti i recipienti fabbricati in conformità delle norme armonizzate sono ritenuti presumibilmente conformi ai requisiti essenziali. 
6. Le procedure di valutazione della conformità dei requisiti essenziali dei recipienti si basano sull'approccio modulare descritto nella decisione 93/465/CEE del Consiglio relativa alle procedure di valutazione della conformità e all'apposizione della marcatura CE di conformità. 
La valutazione della conformità rientra nell'ambito delle responsabilità:

degli organismi nominati dagli Stati membri secondo criteri comuni di valutazione, notificati alla Commissione e agli altri Stati membri, ovvero

degli stessi fabbricanti.

7. Prima della loro immissione in commercio, i recipienti devono essere muniti della marcatura "CE" di conformità che:

ne dichiara la conformità alle disposizioni delle presenti direttive;

prevede un simbolo grafico comune, le iniziali "CE";

viene apposta dal fabbricante o dal suo mandatario residente nella Comunità.

8. Oltre alla marcatura, il recipiente o la targhetta segnaletica deve riportare almeno una delle sette iscrizioni complementari di cui alla direttiva. 
9. Qualora il recipiente sia disciplinato da altre direttive che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica egualmente la conformità del recipiente ai requisiti di dette direttive. 
10. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti, purché questo non crei confusione con la marcatura di conformità. 
11. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni qualora constatino l'apposizione indebita della marcatura. 
12. E’ previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 1995 (data di entrata in vigore della direttiva 93/68/CEE) al 1° gennaio 1997, durante il quale gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei recipienti conformi alle disposizioni in vigore sul loro territorio anteriormente al 1° gennaio 1995.

4) Termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli Stati membri 
• Direttiva 87/404/CEE: 01.01.1990; 
• Direttiva 90/488/CEE: 01.07.1991; 
• Direttiva 93/68/CEE: 01.07.1994.

5) Data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente) 
• Direttiva 87/404/CEE: 26.06.1987; 
• Direttiva 90/488/CEE: 25.09.1990; 
• Direttiva 93/68/CEE: 02.08.1993. 
Si chiude, con quest’ultimo, l’intervento concernente la legislazione europea e il suo recepimento in Italia, con particolare riguardo a quelle che rappresentano, allo stato attuale, i passi più significativi dell’armonizzazione tecnica tra gli Stati membri. 
Tra i vari commenti da proporre in ambito tecnico, vi è quello della vastità della materia cui il legislatore europeo è chiamato a esprimersi, compatibilmente con quelle che risultano essere le esigenze e le necessità di un’Europa in continua evoluzione tecnica. Penso gli sia dovuto il riconoscimento a tanto lavoro con l’intento di renderci tutti uguali e con le stesse possibilità di fronte a una così vasta “miscellanea” culturale e sociale.

| Tabella delle Rispondenze |
| --- |
| Direttive CEE | Norma di recepimento |
| 73/23/CE Bassa Tensione | L. 18/10/1977 n. 791 |
| 87/404/CE Recipienti semplici in Pressione | D.Lgs. 27/09/91 n. 311 |
| 88/378/CE Sicurezza dei Giocattoli | D.Lgs. 27/09/91 n. 313 |
| 89/106/CE Prodotti da Costruzione | D.P.R. 21/04/93 n. 246 |
| 89/336/CE - 92/31/CE Compatibilità Elettromagnetica | D.Lgs. 04/12/92 n. 476 |
| 89/392/CE Direttiva Macchine | D.P.R. 24/07/96 n. 459 |
| 89/686/CE Dispositivi di Protezione Individuale | D.Lgs. 04/12/92 n. 475 |
| 90/385/CE Dispositivi medici impiantabili attivi | D.Lgs. 14/12/92 n. 507 |
| 90/396/CE Apparecchi a Gas | D.P.R. 15/11/96 n. 661 |
| 91/263/CE Apparecchiature terminali di Telecomunicazione | D.Lgs. 29/12/92 n. 519 |
| 94/42/CE Caldaie ad acqua calda | D.P.R. 15/11/96 n. 660 |
| 93/15/CE Esplosivi per uso civile | D.Lgs. 02/01/97 n. 7 |
| 93/42/CE Dispositivi medici | D.Lgs. 24/02/97 n. 46 |
| 94/9/CE Apparecchi e Sistemi di Protezione in atmosfera esplosiva |  |
| 94/25/CE Imbarcazioni da diporto | D.Lgs. 14/08/96 n. 436 |
| 94/62/CE Imballaggi | D.Lgs. 05/02/97 n. 228 |
| 95/16/CE Ascensori | D.P.R. 30/04/1999 n. 162 |
| 97/23/CE Sistemi in pressione (PED) |  |